РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении программы

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Большинское сельское поселение» Тарасовского района

Ростовской области на период до 2030 года»

Принято

Собранием депутатов                                                                               11 июля  2014 г

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генерального плана муниципального образования «Большинское сельское поселение» Тарасовского района Ростовской области на период с 2012 по 2030 г., Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большинское сельское поселение» Тарасовского района Ростовской области на период до 2030 года»    согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения –

Председатель собрания депутатов

Большинского сельского

поселения                                                                                            Г.С. Фролов

«11» июля 2014 г.

№ 48

Приложение 1

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАРАСОВСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 г.»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большинское сельское поселение» Тарасовского района Ростовской области на период до 2030 г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Большинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области» на период с 2012 - по 2030 г.г. |
| Заказчик Программы | Собрание депутатов Большинского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Большинского сельского поселения |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большинское сельское поселение" Тарасовского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Большинское сельское поселение» Тарасовского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Большинское сельское поселение» Тарасовского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большинское сельское поселение» Тарасовского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2014- 2030 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Большинского сельского поселения Тарасовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; |

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

| Населенные пункты, имеющие перспективу развития |
| --- |
| Тип (хутор, село, посёлок, станица, слобода) | Название населенного пункта | Количество жителей на 01. 01 .2013 |
| слобода | Большинка | 1475 |

Большинское сельское поселение находится на востоке Тарасовского района Ростовской области. Основным источником водоснабжения в слободе Большинка являются подземные воды каптируемые буровыми на воду скважинами. По данным лабораторных испытаний ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Миллерово» вода, отобранная из артскважин в Тарасовском районе, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется на хозяйственно-питьевые нужды.

В сл. Большинка существуют три водонапорные башни Рожновского, протяженность сетей водопровода 8,1 км.

Высота водонапорных башен 10м, объем башни 25м3. Кроме того, у каждого жителя имеется автономное водоснабжение - во дворах скважины и колодцы. Расход воды на сельхозпредприятия сельского поселения в расчете не учтены, т. к. на территории этих предприятий есть ведомственные скважины и водонапорные башни.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Водоотведение.

Вывоз жидких бытовых отходов планируется автотранспортом из индивидуальных выгребных ям на полигон в п. Тарасовский.

Теплоснабжение.

На территории Большинского поселения расположены отдельно стоящие котельные, которые обеспечивают теплоснабжением социально-значимые и культурно-бытовые объекты:

-Котельная МБОУ «Большинская СОШ», сл. Большинка,                           ул. Башмакова И.В., 1А, 2 котла марки Универсал -5. Производительность котельной - 0,1 Гкал/ч. Вид топлива - твердое.

-	Котельная Большинской врачебной амбулатории, сл. Большинка, ул. Башмакова И.В., 1Г, 2 котла марки Универсал -5. Производительность котельной - 0,1 Гкал/ч. Вид топлива - твердое.

Отопление жилых помещений осуществляется с помощью печного отопление на твердом топливе.

Теплоснабжение производственных потребителей Большинского сельского поселения осуществляется от собственных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива используется уголь, дрова.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую нагрузку, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: климатический район - III В;

температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 минус 25°С;

продолжительность отопительного периода - 184 суток.

Газоснабжение

На настоящий момент Большинское сельское поселение не снабжается природным газом в качестве топлива для использования на разнообразные цели - индивидуально-бытовые нужды населения, отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, и т.д.

Существующие котельные МБОУ «Большинская СОШ», Большинской врачебной амбулатории работают на твердом топливе. Отопление жилых помещений осуществляется с помощью печного отопления на твердом топливе.

Электроснабжение

Настоящий раздел программы разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения, а также сведений, представленных:

-ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" о состоянии существующих сетей электроснабжения сельского поселения;

-нормативных данных РД 34.20.185-94, изм. 1999г.
Данный раздел проекта разработан в соответствии с:

- СП 42.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- РД 34.20.185-94 - "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" с изменениями и дополнениями раздела 2, 1999г.

В данном разделе проекта представлены проектные предложения по обеспечению устойчивой работы системы электроснабжения и наружного освещения жилых поселков сельского поселения.

Электроснабжение жилищно-коммунального и мелкопроизводственного сектора нагрузок, а также объектов соцкультбыта осуществляется от потребительских ТП 10/0,4 кВ, размещаемых в границах населенных пунктов сельского поселения.

Питание существующих ТП 10/0,4 кВ выполняется от существующих воздушных линий 10 кВ. Питание проектируемых ТП 10/0,4 кВ предусматривается отпайками от существующих ВЛ - 10 кВ.

Источником питания потребителей сельского поселения является существующая ПС 35/10 кВ "Колушкинская" с трансформаторами мощностью (1,6+4,0) мВА.

Сети 0,4 и 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ПС 35/10 кВ "Колушкинская" принадлежат и обслуживаются службами ОАО "Ростовэнерго".

Существующие сети 0,4 и 10 кВ выполнены неизолированными алюминиевыми проводами.

Предлагаемые к строительству и подлежащие реконструкции электрические сети надлежит выполнять:

- сети 10 кВ - проводом СИПЗ - 3x70;

- сети 0,4 кВ - проводом СИП2А - 3x50+1x70;

- сети наружного освещения - проводом СИП4 - 4x25.

Ожидаемый прирост электрических нагрузок на расчетный срок по сельскому поселению составит 135 кВт.

Твердые бытовые отходы.

На территории населенных пунктов Тарасовского района основным способом утилизации отходов потребления остается захоронение на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках ТБО.

На территории района 93% свалок не соответствуют требованиям санитарного законодательства, не организован производственный контроль за состоянием почвы, подземных вод, не проводится радиационный контроль отходов.

Планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО организована только в п Тарасовский, охвачено 25% населения. Не решен вопрос утилизации жидких отходов. Сбор и вывоз ТБО осуществляет МУП ЖКХ «Тарасовское».

Практически во всех населенных пунктах эксплуатация существующих объектов размещения отходов не соответствует требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства:

- свалки ТБО перегружены по массе отходов, свободные площади для размещения и захоронения отсутствуют;

- несоблюдение технологии захоронения приводит к горению отходов, в результате чего загрязняющие вещества попадают в атмосферный воздух, высокотоксичные продукты горения оказывают негативное влияние на здоровье населения;

- отсутствие ограждения свалки способствует проникновению на территорию посторонних лиц;

- не соблюдается режим санитарно-защитной зоны;

- не проводится мониторинг загрязнения окружающей среды в зоне влияния объектов размещения отходов;

- предприятия, эксплуатирующие данные объекты не имеют лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Большинство существующих полигонов и свалок представляет угрозу окружающей среде и здоровью населения как источники загрязнения воздушного и водного бассейна, подлежат закрытию и рекультивации. Несоблюдение технологии захоронения отходов, заполненность объектов размещения отходов приводит к частому возгоранию отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки населенных пунктов Тарасовского района».

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Большинское сельское поселение с центром в сл. Большинка объединяет 3 населенных пункта, находящихся от административного центра поселения на расстоянии от 7 до 10 км. Слобода Большинка размещается на расстоянии 60 км от административного центра района.

Общая численность населения всего поселения на 01.01.2013г. по данным паспорта свыше 1475. человек, из которых 1455 человек проживают в административном центре сельского поселения.

Общая площадь сельского поселения - 188,6 кв.км, плотность населения в сельском поселении- 8 человек на 1 кв.км, в целом по Тарасовскому району плотность населения 11 человек на 1 кв.км

Сельское поселение находится от административного центра района на расстоянии 60 км. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения неразвита: протяженность вне поселковых дорог составляет всего 3 км, сельское поселение телефонизировано. Газификация отсутствует.

Все объекты социальной инфраструктуры сельского поселения размещены в сл. Большинка. Здесь находятся амбулатория, два детских сады на 33 места, школа на 156 мест, клуб, библиотека, спортивные площадки.

Экономической основой сельского поселения является сельскохозяйственное производство. Мелкотоварное сельхозпроизводство базируется на личных подсобных хозяйствах, которых в сельском поселении насчитывается 498, из которых в слободе Большинка находится 491 (99%). Личные подсобные хозяйства используют 202га сельхозугодий. Количество крестьянско-фермерских хозяйств - 6, которые  находятся в административном центре сельского поселения сл. Большинка.

В возрастной структуре населения сл. Большинка наблюдается меньшее влияние старшей возрастной группы - численность пенсионеров в слободе в расчете на 1000 жителей 235 человек на 22% меньше, чем в целом по Тарасовскому району.

|  | перепись | 2002 к 1989г. в% | Прирост + убыль - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989г. | 2002г. |  |  |
| Большинское сельское поселение |  |  |
| сл. Большинка | 1570 | 1655 | 105,4 | +85 |
| х. Гирино | 47 | 35 | 74,5 | -12 |
| х. Каширин | 10 | 7 | 70 | -3 |
| Всего по с/ поселению | 1627 | 1697 | 104,3 | 70 |

В межпереписной период 1989-2002 годов численность населения в целом по сельскому поселению возросла на 70 человек или на 4,3%. Однако в х. Гирино численность населения уменьшилась на25,5% или на 12 человек, в х.Каширин численность населения сократилась на 30%. В эти годы численность населения возросла на 85 человек или на 5,4%.

|  | перепись 2002г. | данные паспорта на 01. 01. 2013 г | В% 2013 г к 2002г. | Приток+, убыль-, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сл.Большинка | 1655 | 1455 | 88% | -200 |
| х.Гирино | 35 | 18 | 51% | -17 |
| х.Каширин | 7 | 2 | 29% | -5 |
| Всего по с/ поселению | 1697 | 1475 | 87% | -222 |

За годы прошедшие после переписи 2002 года до 01.01.2013г. численность населения в сельском поселении сократилась на 222 человека. Процесс расселения в сельском поселении принял центростремительный характер, который будет определяющим в проектный период.

При реализации федеральных и областных программ развития человеческого капитала, увеличении предельных уровней выплат материнского капитала, развития сельскохозяйственного производства, улучшения качества жизни к концу проектного срока, к 2030 году для сл.Большинка может быть реализован оптимистический сценарий демографического развития и некоторого увеличения численности населения.

По прогнозу численность населения в слободе Большинка к 2030 году достигнет 1600 человек или возрастет по сравнению с началом 2013 года на 8,5% .

Жилищное строительство в Тарасовском районе в период 2007-2012 годов

В последние годы на территории Тарасовского района велось в основном индивидуальное жилищное строительство. Темпы жилищного строительства ежегодно, начиная с 2007 года, увеличивались. В 2007 году темп прироста по сравнению с 2006 годом составил 5,4%, в 2008 году было введено жилья на территории района на 10%.

В 2009 году ввод жилья в Тарасовском районе несколько возрос - введено по данным органов статистики 4224 кв.м. или на 5,4% больше по сравнению с 2008 годом. В 2010 году в Тарасовском районе было введено жилья на 23% больше чем в 2009 году.

Всего за 2008-2012 годы в районе построили и ввели в эксплуатацию жилые дома площадью 29,8 тыс. кв.м. В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в объеме 51,897 кв.м.

В проектный период, до 2030 года в соответствии со Стратегией развития Ростовской области намечается ряд мер по повышению уровня и качества жизни населения. Одной из главных составляющих комплекса мероприятий направленных на улучшение качества жизни населения является увеличение темпов жилищного строительства и на основе этого рост уровня жилищной обеспеченности населения.

К 2030 году уровень жилищной обеспеченности населения в среднем на одного жителя должен составить не менее 30 кв.м.

Большая часть жилищного фонда района, как и во всей сельской местности Ростовской области, находится в частном владении. Площадь индивидуального жилищного фонда в районе составляла на 01.01.2012 года -750,7 тыс.кв.м. Динамика прироста индивидуального жилищного фонда за этот период была в основном положительной.

Существующее состояние жилищного фонда

Жилищное строительство в Большинском сельском поселении

В Большинском сельском поселении жилищный фонд при проектной жилищной обеспеченности 30 кв.м.на человека достигнет 48 тыс. кв.м, в том числе по населенным пунктам входящим в состав поселения:

| Название населенного пункта | прогнозная численность населения на проектный срок- 2030г, чел. | площадь жилищного фонда к 2030 г. кв.м. |
| --- | --- | --- |
| сл. Большинка | 1600 | 48000 |

Для достижения прогнозируемых показателей в слободе Большинка, прогнозируется до 2030года построить 11,8 тыс.  кв.м.

В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в следующем объеме:

|  | Численность населения на первую очередь чел. | Жилищный фонд на первую очередь строительства, кв.м | Площадь жилых домов прогнозируемых к строительству в период первой очереди, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Большинское сельское поселение | 1500 | 37500 | 1 274 |

Система культурно-бытового обслуживания.

Согласно п.2.3.28 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» «при формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе, повседневного, периодического и эпизодического обслуживания».

В соответствии с п. 2.2.145, «учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений».

В соответствии с п.2.3.4. «в сельских поселениях формируется межселенная общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения», дополняемая объектами 1-ой ступени обслуживания - повседневного, размещаемого в жилой застройке.

Исходя из требований п.2.3.101 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», «в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с Приложением 7».

Кроме того, в п.2.3.104 указано: «обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе - периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района - основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания». Также возможно размещение «ограниченного по составу комплекса учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.». Этот же принцип можно применить и к размещению объектов эпизодического обслуживания (3-ей ступени).

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания Большинского сельского

поселения Тарасовского района

Расчетное население на 1-ю очередь — 1500 чел, на расчетный срок— 1600 чел.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Наличие на исходный год | Потребность по норме | Новое строительство | Нормативный размер земельного участка, м2/ед. изм. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1 очередь | На расчетный срок | На 1-ю очередь | На расчетный срок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| I. Учреждения образования |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 28-36 | 33 | 42 | 45 | 45 | - | При вместимости: до 1 00 мест-40 свыше 100 мест-35 | 1- существующий, 1-запроектирован в сл. Большинка |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 118-123 | 156 | 177 | 189 | 189 | - | При вместимости: до 400 мест-50 400-500 мест-60 | Размещается всл. Большинка |  |
| 3 | Школы-интернаты | место | по заданию на проект, (факт. обеспеч.1) | - | - | - | - | - | При вместимости: 200-300 мест-70 300-500 мест-65 |  |  |
| 4 | Учреждения профессионального образования | место | по заданию на проект. | - | - | - | - | - | При вместимости: до 300 мест-75 св. 300 мест-50-65 |  |  |
| 5 | Внешкольные учреждения | место | 1 0% от общ числа школьн. | - | 18 | 19 | 19 | - |  | Запроектированы в сл. Большинка при школе |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |
| 6 | Стационары для взрослых и детей | койка | участковая больница на комплекс сельских поселений | - | - | - | - | - | При вместимости: до 50 коек-300 50-100коек-300-200 100-200 коек-200-140 |  |  |
|  |  |  | по зада- |  |  |  |  |  | 0,1 га на 100 |  |  |
| 7 | Сельская амбулатория | объект | нию на проект. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | пос/см, но не менее 0.3 га на объект | Размещается в сл. Большинка |  |
|  |  |  | (20% от нор- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | матива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фельдшерско- | объект | по заданию на про- |  |  |  |  |  | 0,2га | Повседневное об- служивание |  |
|  | акушерский пункт |  | ект. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижной пункт ме- | 1 авто- |  | - | 1 | 1 | 1 | - | 0,05 га на 1 авт., но |  |  |
| 9 | дицинской помощи | мобиль | ,2 |  |  |  |  |  | не менее 0,1 га |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,3 га | Запроектирована при больнице в сл. Большинка |  |
| 10 | Аптеки | м2 общей площади | по заданию на про- |  | 21 | 22,50 | 25 |  | (возможно встр.-пристр.;как прави- |  |  |
|  |  |  | ект. |  |  |  |  |  | ло, при амбулато- |  |  |
|  |  |  | (или 14,0) |  |  |  |  |  | риях и ФАП) |  |  |
|  | Дом-интернат для пре- | место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | старелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Психоневрологи- |  |  |  |  |  |  |  | При вместимости: до 200 мест-125 |  |  |
| 12 | ческий дом-интернат | место | 3,0 |  |  |  |  |  | 200-400 мест-100 |  |  |
|  | для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детские дома- | место | 3,0 | - | - | - | - | - | То же |  |  |
|  | интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приют для детей и |  | по зада- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | подростков, оставш. | объект | нию на про- | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | без попеч. родителей |  | ект. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по зада- | - | _ | - | _ | _ |  |  |  |
| 15 | Базы отдыха | объект | нию на про- |  |  |  |  |  | 140-160 |  |  |
|  |  |  | ект. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по зада- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детские лагеря | объект | нию на про- | - | _ | _ | - | _ | 150-200 |  |  |
|  |  |  | ект. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
|  | Клубы сельских посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лении или их групп, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструируется |
| 17 | свыше 0,2 до 1 | место | до 300 | 1 объект | 450 | 480 | 480 | - |  | существующий клуб |
|  | свыше 1 до 3 |  | 300-230 |  |  |  |  |  |  | в сл. Большинка |
|  | свыше 3 до 5 |  | 230-190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 5 до 10 |  | 190-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельские массовые | тыс.ед. хран. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеки на 1 | место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.чел.зоны обслужи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания (из расчета 30- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мин. доступности) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельских поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | или их групп, тыс. чел.: Свыше 1 до 3 |  | 6-7.5 5-6 | - | 9.00 8 | 9,60 8 | 9,60 8 | - |  | Запроектирована при Доме культуры в сл. Большинка |
|  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 3 до 5 |  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,5-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 5 до 10 |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскост- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ных спортивных со- | га | 0,7-0,9 |  | 1,05 | 1,2 | 1,2 |  |  | Повседневное об- |
|  | оружении |  |  |  |  |  |  |  |  | служивание |
| 20 | Спортивный зал обще- | м2 площади | 60-80 |  | 90 | 96 | 96 | 96 |  | Запроектиросн при школе в ел. Боль- |
|  | го пользования | пола зала |  |  |  |  |  |  |  | шинка |
| 21 | Бассейны (открытый и закрытый общего | м2 зеркала | 20-25 |  | 30 | 32 | 50 |  |  | Запроектирован при школе в сл. Боль- |
|  | Подозования) |  |  |  |  |  |  |  |  | шинка |

| V. Объекты торговли и общественного питания |
| --- |
| 22 | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 |  | 150 | 160 | 160 | - |  | Повседневное обслуживание |
| 24 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 |  | 300 | 320 | 300 | 20 |  | Повседневное обслуживание |
| 25 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | 24-30 | - | - | - | - | - | 7-14 |  |
| 26 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 |  | 60 | 64 | 64 | - | При числе мест, га на 100 мест: до 50 -0,2-0, 25 от 50 до 150-0,15-0,2 | Повседневное обслуживание |
|  | VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 |  | 6 | 7 | 7 | - | На 10 раб. мест для предпр. мощностью, раб. мест 10-50 -0,1 -0,2 га (возможно встр.-пристр.) | При запроектированном центре обслуживания в сл. Большинка |
| 28 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | - | 4 | 5 | 5 | - | 0,5-1,2 га на объект |  |
| 29 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | - | - | - | - | - | 0,5-1,0 га на объект | При запроектированном центре обслуживания в сл. Большинка |
| 30 | Прачечная самообслуживания, (мини-прачечная) (приемный пункт) | кг/смену | 20 | - | 30 | 32 | 32 | - | 0,1-0,2 га на объект | При запроектированном центре обслуживания в сл. Болышнка |
| 31 | Предприятие по химчистке (фабрика-химчистка) | кг/смену | 2,3+2.3 | - | - | - | - | - | 0,5-1,0 га на объект |  |
| 32 | Химчистка самообслуживания, (мини-химчистка) (приемный пункт) | кг/смену | 1,2 | - | 1,8 | 2 | 2 | - | 0,1-0,2 га на объект | При запроектированном центре обслуживания в сл. Большинка |
| 33 | Банно-оздоровитель-ный комплекс | помывочное место | 7 | 1 объект | 11 | 12 | 12 | - | 0,2-0,4 га на объект | Повседневное обслуживание |
| 34 | Гостиница | место | 6,0 | - | - | - | - | - | При числе мест: от 25 до 100-55 св.100 до 500 -30 |  |
| 35 | Пожарные депо | пожарн. ав-томоб. | 0,4 | ГТ^ | - | - | - | - | 0,5-2,0 га на объект |  |
| 36 | Кладбище | га | 0,24 | 4,66 | 0,36 | 0,39 | 5,51 | - |  |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 37 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проект. | 1 | 1 | 1 | - | - | Сельских органов власти при этажности 2-3 эт. - 60-40 | Размещается в сл. Большинка |
| 38 | Отделение милиции | объект | по заданию на проект. | - | 1 | 1 | 1 |  | 0,3-0,5 га |  |
| 39 | Опорный пункт охраны порядка | м2 общ. Площ. | в сост. отд. милиции | - | - | - | - | - | 8 (встр-пристр) | Повседневное обслуживание |
| 40 | Жилищно-эксплуатационная организация | 1 объект | 1 на 20 тыс жит. | - | 1 | 1 | 1 | - | 0,3га | Запроектирована при администрации в сл. Большинка |
| 41 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | объект | по заданию на проект. | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 га - при 3-х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | операционных мес- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тах |  |
| 42 | Отделение, филиал банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,4 га - при 20-и операционных мес- | Размещается в сл. Большинка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (возможно встр.- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пристр.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 га- при 2-х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | операционных |  |
| 43 | Операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | 1 | 1 | - | - | Подосах 0,5 га - при 7-и операционных иодосах (возможно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | встр.-пристр.) |  |
| 44 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | - | 1 | 1 | 1 | - | Для обслуживаемого населения 0,5-2 тыс. чел. -0,3-0,35 2-6 тыс. чел. -0,4- | Размещается в сл. Большинка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 45 | Юридическая консультация | юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | - | - | - | возможно встр.-пристр. |  |
| 46 | Нотариальная контора | нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | - | - | - | - | - |  |  |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 190л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными и местными газовыми водонагревателями;

- 20% от расхода приняты дополнительно на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и содержание скота на частных подворьях;

- 90л/сут на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-1,1 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

-1,2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением. Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84* и составляют:

-	на наружное пожаротушение - Юл/сек;

-	на внутреннее пожаротушение - 2,5л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Время тушения пожара - 3 часа.

При расчетах в таблице принято, что:

Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог - г. Ростов-на-Дону).

Расчетное число жителей в сл. Большинка составляет:

- существующее население - 1475 чел.;

- на 1 очередь (2020год) - 1500 чел.;

- на расчетный срок (2030год) -1600 чел.

В связи с незначительным изменением численности населения на 1 очередь и на расчетный период, расчет водопотребления выполнен сразу на расчетный срок (2030г). Расчеты выполнены с учетом требований:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

- МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

4.	«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» от 29.03.2010г.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением на расчетный срок

| № п. п. | Потребитель | Кол-во жителей | Сред, сут. норма на жит. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср. сут. м3/сут +20% | полив м3/сут | годовое Т.М3/ГОД | макс. сут. м3/сут | макс, часов. м3/час | Прим. |
| 1 | сл.Большинка | 1600 | 190 | 364,8 | 144,00 | 159,50 | 545,30 | 36,12 |  |

В расчете максимального часового расхода не учитываются расходы воды на полив, т. к. они не совпадают по времени. Расход воды на сельхозпредприятия сельского поселения в расчете не учтены, т. к. на территории этих предприятий есть ведомственные скважины и водонапорные башни.

В связи с очень незначительным и прогнозируемыми изменениями численности населения и инфраструктуры поселения предлагается оставить существующую схему системы водоснабжения, а именно от водонапорных башен.

Источник водоснабжения - артскважины.

В водонапорных башнях предусматривается хранение регулирующего (в размере 10% от максимального суточного запаса воды), противопожарного (на 10-ти минутную продолжительность тушения одного пожара с учетом обеспечения максимальных хозяйственно - питьевых нужд на период пожаротушения 10 мин) и аварийного запасов воды на время ликвидации аварии на водоводе 8 часов.

В сл. Большинка требуется устройство 4 водонапорных башен по 50мЗ. Существующие водонапорные башни и водопроводные сети необходимо обследовать с составлением актов технического состояния. Существующие артскважины предлагается вывести из эксплуатации и затампонировать. Скважинные водозаборы вынести за пределы населенных пунктов с учетом водоносных пластов и возможности устройства санитарнозащитных зон вокруг скважин. Водопроводные сети заменить новыми и дополнительно проложить сети к домовладениям, не имеющим вводов водопровода.

На сетях водопровода предусматривается устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры.

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*.

Вокруг артскважин предусмотреть зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения.

Целевой показатель по снижению уровня потерь в сетях водопровода.

Текущий показатель по потерям в сетях водопровода составляет 40,0 %.

Целевой показатель 15 %.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Реконструкция сетей водопровода Ø 100 с применением труб ПХВ.

- Замена водонапорных башен.

- Замена существующих насосов насосами фирмы WILO с частотными преобразователями.

- Полная замена трубопроводов и арматуры насосных станций.

- Обеспечение устранения утечек в течение не более 2-х суток, из них не менее 90 % в первые сутки.

Целевой показатель износа сетей и оборудования системы водоснабжения.

Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет 97,4%.

Целевой показатель 30 %.

Задачи по достижению целевого показателя.

Снижение износа системы водоснабжения до 30 % может быть достигнуто за счет:

- замены насосного оборудования с установкой частотных преобразователей;

- замены водонапорных башен;

- строительство новых скважин с оборудованием их насосами WILO;

- реконструкции сетей водопровода.

Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях водопровода.

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода – 5 аварий на 1 км сетей. Целевой показатель – 1 авария на 1 км сетей.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Внедрение дистанционного управления насосным оборудованием.

- Реконструкция водопроводных сетей.

- Применение для сетей водопровода труб ПХВ.

- Обучение персонала.

Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг.

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель длительности прекращения оказания услуг – 48 часов. Целевой показатель прекращения оказания услуг – 24 часа.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей, перекладки ветхих участков, замены неисправной запорной арматуры.

- Реконструкция скважин с заменой насосных агрегатов.

- Внедрение дистанционного управления насосными агрегатами.

Показатели доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.

Целевой показатель годового количества часов предоставления услуг.

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению в течение суток и отсутствие фактов снижения напора воды в распределительной сети. Текущий показатель – 18 часов в сутки или 6570 часов в год.  Целевой показатель – 24 часа в сутки или 8760 часов в год.

Задачи по достижению целевого показателя.

Замена ветхих участков сети водопровода с целью ликвидации дефицита питьевой воды и обеспечения развития Большинского сельского поселения.

- Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования;

- строительство новых скважин;

- реконструкция водопроводных сетей.

Показатели рациональности использования ресурсов.

Целевой показатель по удельному потреблению электроэнергии в системе водопровода.

В затратах по производству питьевой воды и ее транспортировке электроэнергия составляет 49,5 % себестоимости.

Текущий показатель удельного потребления электроэнергии системой водоснабжения, затраченной на производство и транспортировку воды составляет, 1,66 кВт/м3. Целевой показатель удельного потребления электроэнергии – 1,2 кВт/м3.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Замена насосных агрегатов, внедрение частотных преобразователей.

- Внедрение системы дистанционного контроля и управления насосным оборудованием.

Целевой показатель коэффициент использования установленной производственной мощности.

Коэффициент использования установленной производственной мощности определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг к установленной мощности оборудования.

Текущий показатель – 0,23 целевой показатель – 0,66

Задачи по достижению целевого показателя.

- Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

- Замена водонапорных башен.

- Реконструкция сетей водопровода.

Водоотведение

Вывоз жидких бытовых отходов планируется из индивидуальных выгребных ям автотранспортом на полигон в п. Тарасовский

Теплоснабжение

Программой для обеспечения населения теплом предусмотрены следующие решения:

- сохранение существующих систем теплоснабжения для социально-значимых объектов;

- перевод котельной МБОУ «Большинская СОШ», сл. Большинка, ул. Башмакова, 1А, и Большинской врачебной амбулатории, сл. Большинка, ул. Башмакова, 1Г с твердого топлива на другой
вид топлива - газ;

- строительство новых отдельно стоящей котельной для теплоснабжения  социально-значимых и культурно-бытовых объектов;

- газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение.

Одним из приоритетных направлений развития системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения, согласно областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-ЗС).

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается оснащение потребителей приборами учета.

Для обеспечения теплоснабжения существующих МДОУ детский сад № 9 по ул. Башмакова И.В., 21 а и МДОУ детский сад № 25 «Колосок» по ул. Димитрова, 13а (в настоящее время находятся на печном отоплении) проектом предполагается размещение новой отдельно стоящей водогрейной котельной №1 на газовом топливе и строительство внешних тепловых сетей от котельной к потребителю тепла. Место расположения котельной сл. Большинка между ул. Башмакова И.В. и ул. Димитрова. Планируемая мощность котельной порядка 0,3 Гкал/ч.

Для обеспечения теплоснабжения реконструируемой больницы с аптекой проектом предполагается реконструкция отдельно стоящей водогрейной котельной №2. Планируется ее перевод с твердого топлива на газовое топливо и перекладка внешних тепловых сетей от котельной к потребителю тепла. Место расположения котельной сл. Большинка по ул. Башмакова И.В. 1Г. Планируемая мощность котельной порядка 0,4 Гкал/ч. Для обеспечения теплоснабжения реконструируемой общеобразовательная школа со спортивным залом, бассейном, внешкольные учреждения проектом предполагается реконструкция отдельно стоящей водогрейной котельной №3. Планируется ее перевод с твердого топлива на газовое топливо и перекладка внешних тепловых сетей от котельной к потребителю тепла. Место расположения котельной сл. Большинка по ул. Башмакова И.В. 1А. Планируемая мощность котельной порядка 1,3 Гкал/ч.

Для качественного обеспечения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля и др.).

Параметры теплоносителя существующих и проектируемых котельных: {=95-70 С, рабочее давление не превышает 1,6 МПа.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования, и будут уточняться в рабочем проекте.

| № | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/ч | Всего, Осум., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт |  |  |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
|  |  |  |  |  | МВт |
| Проектируемая котельная №1 |
|  | Детское дошкольное учреждение (сущ. на 50 мест) | 0,0438 0,0509 | 0,05011 | 0,060 0,06978 | 0,15391 |
|  |  |  | 0,05828 |  | 0,179 |
|  | Детское дошкольное учреждение (сущ. на 50 мест) | 0,0438 0,0509 | 0,05011 | 0.060 0,06978 | 0,15391 |
|  |  |  | 0,05828 |  | 0,179 |
|  | Итого: | 0,0876 0,101 | 0,1002 0,1167 | 0,120 0,1397 | 0,3078 0,358 |
| Реконструируемая котельная №2 |
|  | Больница, аптека (рекон.) | 0,1360 0,1582 | 0,0637 0,0741 | 0,181 0,211 | 0,3807 0,4428 |
| Реконструируемая котельная №3 |
|  | Общеобразовательная школа со спортивным залом, бассейном, внешкольные учреждения (ре-констр.) | 0.1228 0,1428 | 0,3263 0,3795 | 0.810 0,942 | 1,259 1 ,4643 |

Газоснабжение

Программой предлагается выполнить 100% газификацию Большинского сельского поселения. Для этого, в соответствии с проектом «Корректировка части расчетной схемы газоснабжения Тарасовского района Ростовской области», выполненной ОАО «Гипрониигаз» по заказу 1273-06, потребуется прокладка от ГРС «Тарасовская» через Курно-Липовское, Ефремо-Степановское, Колушкинское (с их последовательной газификацией) сельские поселения:

- межпоселкового газопровода высокого давления (категории Ду200 протяженностью 18,0км

- межпоселковых газопроводов высокого давления II категории Ое225 протяженностью 10,2км, Ое160 - 8,5км;

- установка головного ГРП высокого давления;

- установка ГРП высокого давления в сл.Большинка;

- прокладка тупиковых газопроводов среднего давления к ГРП для газификации реконструируемых и проектируемых котельных в сл. Большинка (определяются на последующих стадиях проектирования);

- прокладка распределительных сетей низкого давления по сл.Большинка (определяются на последующих стадиях проектирования).

В населенном пункте поставляемый природный газ потребуется на:

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды;

- так же для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

- отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

В существующих и проектируемых жилых домах предусматривается установка газовых приборов:

для приготовления пищи - плита газовая четырехконфорочная;

для    отопления    и    горячего    водоснабжения    -    автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

Настоящим проектом предусматривается газификация проектируемых и подлежащих реконструкции существующих (перевод с твердого топлива на газовое топливо) отдельно стоящих котельных (см. раздел «Теплоснабжение):

котельной №1 (проектируемая), планируемая мощность котельной 0,3078 Гкал/ч, - для обеспечения теплом проектируемого детского дошкольного учреждения;

котельная №2 (реконструкция), планируемая мощность котельной 0,3807 Гкал/ч, -для обеспечения теплом реконструируемой больницы с аптекой;

котельная №3 (реконструкция), планируемая мощность котельной 1,259Гкал/ч,

для обеспечения теплом реконструируемой общеобразовательной школы со спортивным залом, бассейном, внешкольными учреждениями.

Отопление проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта предусматриваются от бытовых водогрейных котлов мощностью не более 100кВт, работающих на газе низкого давления.

Расчет расходов газа выполнен в соответствии:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- МДК 5-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, эл. энергии и воде при передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

При расчете расходов газа принято:

- расход теплоты на 1 человека в год - 2400 тыс.ккал. - при наличии в доме газовой плиты и газового водонагревателя (приложение А, СП 42101-2003) - без учета отопления;

- коэффициент часового максимума - по табл.2 СП 42-101-2003; -средняя отапливаемая площадь 1 жилого дома - 50,0м2;

- годовой расход теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для с/х животных - 2100тыс.ккал; количество скота: на расчетный срок- 150 голов.

Таблица расходов газа

|  | Население, чел | Колич. хозяйск. дворов | Годовые расходы газа, тыс м3 | Мах часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивид, и ком-быт нужды | Отопление жилья | С/х нужды | Соц культ, быт. | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с учетом котел ьн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом ко-тельн. |
| 20 13 год (Сущ.полож) | 147588 | 544-отсутствие газификации | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Расчетный срок (20лет) | 1600 | 574-(100% газификация) | 528,0 | 1620,0 | 43,0 | 80,0 | 2271,0 | 715,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3371,0 | 983,0 |

Электроснабжение

Существующие и предполагаемые к строительству сети 10 и 0,4 кВ выполняются в воздушном исполнении, существующие - неизолированными алюминиевыми проводами, а проектируемые - изолированными самонесущими проводами СИПЗ, СИП2А и СИП4.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения сельского поселения данным проектным предложением дополнительно предусматривается:

- строительство 6-ти ТП 10/0,4 кВ, в том числе на первую очередь освоения -2-хТП;

- строительство ВЛ-10 кВ - 2,5 км, в том числе на 1-ю очередь - 1,1 км;

- строительство ВЛ-0,4 кВ - 5,7 км, в том числе на 1-ю очередь - 2,3 км;

- сети наружного освещения (по опорам ВЛ-0,4 кВ) - 5,7 км, в том числе на 1-ю очередь -2,3 км;

-	реконструкция существующих сетей: 10 кВ - 2,1 км; 0,4 кВ - 1,8 км.
Электрические сети 10 кВ предусмотрены по однозвенной (ЦП-ТП) "лучевой" схеме с секционированием в узловых подстанциях.

Электрические схемы сетей 10 кВ и 0,4 кВ с секционированием и резервированием по сети 0,4 кВ от других ТП 10/0,4 кВ или двухтрансформаторных ТП обеспечат устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и 3-й категорий.

Для электроприемников потребителей 1-й и 1-й особой категорий должны предусматриваться автономные источники питания (дизельные электростанции, аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания).

Регулирование напряжения и компенсация емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 10 кВ предусматривается на шинах 10 кВ центра питания, ПС 35/10 кВ "Колушкинская".

Компенсация реактивной мощности должна выполняться для потребителей производственного назначения на напряжении 0,4 кВ у потребителей.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается у потребителей на напряжении 0,4 кВ и на отходящих фидерах линий 10 кВ центра питания.

| Наименование показателя Наименование населенного пункта | Население, чел. | Источники питания (ПС 35/10, ПС 110/35/10 кВ) | Протяженность электриче-ских сетей, км | Кол-во ТП 10/0,4 кВ, шт. | Кол-во и уста-новленная мощ-ность тр-ров ТП, шт/кВА | Удельный расход эл. энергии на 1 чел., кВт.ч/год | Удельная эл. нагрузка на 1 чел., кВт | Годовое потребление эл. энергии, т.кВт.ч | Потребляемая мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 кВ | 0,4 кВ | наружн. освещ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| существующее положение | Всего | 1475 | ПС «Колушкин-ская» (1,6+4,0) мВА | 54,8 | 29,12 | - | 18 | 18/2600 | - | - | - | - | *2,1/1,8 |
|  | в том числе | сл. Большинка | 1455 |  | 54,8 | 29,12 | - | 18 | 18/2600 |  |  |  |  | *2,1/1,8 |
|  |  | прочие | 20 |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
| 1-я очередь, 2020г. (1-й период освоения генплана) | Всего | 1500 | ПС «Колушкин-ская» (1,6+4,0) мВА | 55,9 | 31,42 | 2,3 | 20 | 20/2726 | 1750 | 0,31 | 2625,0 | 465 | - |
|  | в том числе | сл. Большинка | 1500 |  | 55,9 | 31,42 | 2,3 | 20 | 20/2726 |  |  |  | 465 |  |
|  |  | прочие | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
| 1-я очередь, 2030г. (1-й период освоения генплана) | Всего | 1600 | ПС «Колушкин-ская» (2+4,0) мВА | 57,3 | 34,02 | 5,7 | 24 | 24/2978 | 2050 | 0,375 | 3280,0 | 600 | ΔР=135 |
|  | в том числе | сл. Большинка | 1600 |  | 57,3 | 34,02 | 5,7 | 24 | 24/2978 |  |  |  | 600 |  |
|  |  | прочие |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | План до 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в т.ч. |  | 32791,15 |  |  | 240 | 1227 | 31324,15 |
| 1.1 | Строительство водонапорных башен объемом 50 м3 в сл. Большинка | 3 шт | 3681 | ОБ МБ |  |  | 1227 | 2454 |
| 1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения в сл. Большинка | 8,5 км | 14602,15 | ОБ МБ |  |  |  | 14602,15 |
| 1.3 | Строительство водопроводных колодцев для установки пожарных гидрантов. | 57 шт | 14250 | ОБ МБ |  |  |  | 14250 |
| 1.4 | Разработка проектной документации ЗСО | 3 шт | 240 | ОБ МБ |  | 240 |  |  |
| 2 | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Теплоснабжение всего, в том числе: |  | 14300 |  |  |  | 5200 | 9100 |
| 3.1. | Реконструкция котельной школы в сл. Большинка с переводом на газ | 1 объект | 5200 | ОБ МБ |  |  | 5200 |  |
| 3.2. | Реконструкция котельной больницы в сл. Большинка с переводом на газ | 1 объект | 1200 | ОБ МБ |  |  |  | 1200 |
| 3.3 | Строительство котельной СДК в сл. Большинка | 1 объект | 5200 | ОБ МБ |  |  |  | 5200 |
| 3.4 | Строительство котельной административного здания в сл. Большинка | 1 объект | 1100 | ОБ МБ |  |  |  | 1100 |
| 3.5. | Строительство котельной МДОУ №1 в сл. Большинка | 1 объект | 800 | ОБ МБ |  |  |  | 800 |
| 3.6. | Строительство котельной МДОУ №2 в сл. Большинка | 1 объект | 800 | ОБ МБ |  |  |  | 800 |
| 4. | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 54440,6 |  |  |  | 54440,6 |  |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к сл. Большинка | 10,5 км | 24760,1 | ОБ МБ |  |  | 24760,1 |  |
| 4.2. | Строительство газопровода среднего давления в сл. Большинка | 7,54 км | 11310,0 | ОБ МБ |  |  | 11310,0 |  |
| 4.3. | Строительство газопроводов низкого давления в сл. Большинка | 19,86 км | 18370,5 | ОБ МБ |  |  | 18370,5 |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 13330 |  |  |  |  | 13330 |
| 5.1 | Строительство электрических сетей 10 кВт | 2,5 км | 2500 | ОБ МБ |  |  |  | 2500 |
| 5.2 | Строительство электрических сетей 0,4 кВт | 4,9 км | 7350 | ОБ МБ |  |  |  | 7350 |
| 5.3 | Строительство электрических сетей наружного освещения | 5,7 км | 2280 | ОБ МБ |  |  |  | 2280 |
| 5.3. | Строительство ТП 10/0,4 кВт | 4 шт | 1200 | ОБ МБ |  |  |  | 1200 |
| Итого по программе |  | 114621,75 |  |  |  | 60687,6 | 53754,15 |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местных бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Соцально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Большинского  сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Тарасовского района органов местного самоуправления муниципального образования "Большинское сельское  поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Большинское сельское  поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Большинское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.